| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района |
| Администрация |
| Постановление |
| от 18 апреля 2014 года | № 97 |

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на территории МО р.п.Первомайский

# Руководствуясь статьей 6 Федерального закона 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; требований к содержанию схем водоснабжения  и водоотведения», утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, администрация МО р.п. Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО р.п.Первомайский (Приложение ).

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Собрания представителей и администрации МО Щекинский район «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО р.п.Первомайский в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель

главы администрации

МО р.п.Первомайский

Щекинского района 		        			                  И.И.Шепелёва

Схема водоснабжения муниципального образования 
рабочий поселок Первомайский Щекинского района

Тульской области

на 2013-2023гг.

Тула 2014г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава I Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения | 11 |
| 2 | Глава II | 11 |
| 2.1. | Раздел I Существующее положение в сфере водоснабжения рабочего поселка Первомайский | 11 |
| 2.1.1. | - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления | 11 |
| 2.1.2. | - Структура системы водоснабжения рабочего поселка Чернь и территориально-институционального деления рабочего поселка Чернь на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение поселения, городских округов | 14 |
| 2.1.3. | - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 15 |
| 2.1.4. | - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности | 25 |
| 2.1.5. | - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) | 26 |
| 2.1.6. | - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды | 35 |
| 2.1.7. | - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей | 38 |
| 2.1.8. | - определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки | 39 |
| 2.1.9. | - описание рабочего поселка Первомайский, неохваченных централизованной системой водоснабжения; | 40 |
| 2.1.10. | - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении рабочего поселка Первомайский | 41 |
| 2.2. | Раздел II Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 42 |
| 2.2.1. | - балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления | 49 |
| 2.2.2. | - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке | 50 |
| 2.2.3. | - территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления); | 50 |
| 2.2.4. | - структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей; | 51 |
| 2.2.5. | - сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки; | 52 |
| 2.2.6. | - описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета; - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения рабочего поселка Первомайский. | 53 |
| 2.2.7. | - энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения; | 53 |
| 2.2.8. | - технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции | 54 |
| 2.2.9. | - схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения | 62 |
| 2.2.10. | - статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет | 63 |
| 2.2.11. | - существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 63 |
| 2.2.12. | - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды | 64 |
| 2.2.13. | - регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы | 64 |
| 2.2.14. | - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций | 65 |
| 2.2.15. | - базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям | 67 |
| 2.2.16. | - зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций | 68 |
| 2.2.17. | - предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения рабочего поселка Первомайский | 70 |
| 2.3. | Раздел III Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. | 71 |
| 2.3.1. | - Фактическое и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное | 72 |
| 2.3.2. | - Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций. | 73 |
| 2.3.3. | - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 74 |
| 2.3.4. | - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). | 75 |
| 2.3.5. | - Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей) | 76 |
| 2.3.6. | - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 77 |
| 2.3.7. | - Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту | 77 |
| 2.3.8. | - Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда | 77 |
| 2.3.9. | - Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства | 79 |
| 2.3.10. | - Карта расчетных элементов деления территории | 80 |
| 2.3.11. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане |  |
| 2.3.12. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях |  |
| 2.3.13. | - Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс |  |
| 2.3.14. | - Приложение №1 к Разделу III Гл.II Т.1. Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений |  |
| 2.4. | Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем |  |
| 2.4.1. | - План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения |  |
| 2.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |
| 2.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно |  |
| 2.4.4. | Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения |  |
| 2.4.5. | Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценку возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). |  |
| 2.5. | Раздел V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 2.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей |  |
| 2.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение |  |
| 2.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение |  |
| 2.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции |  |
| 2.5.5. | - Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке |  |
| 2.5.6. | - Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки |  |
| 2.5.7. | - Схема зонирования водопроводной сети |  |
| 2.5.8. | - Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |
| 2.5.9. | Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т.1. Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории рабочего поселка Чернь, примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  |
| 2.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. |  |
| . 2.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. |  |
| 2.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям |  |
| 2.9. | Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения: |  |
| 2.9.1. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории рабочего поселка Первомайский |  |
| 2.9.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения рабочего поселка Первомайский |  |
| 2.9.3. | - Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах рабочего поселка Первомайский до 2023 года |  |

1.Глава I.

См.Приложение №3

2.Глава II

Раздел I

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения рабочего поселка Первомайский.

Муниципальное образование р.п. Первомайский – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования р.п. Первомайский - городское поселение.

Административный центр муниципального образования – рабочий поселок Первомайский Щекинского района Тульской области.

Муниципальное образование р.п. Первомайский наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 г. № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Устав муниципального образования рабочий поселок Первомайский принят Решением Собрания депутатов МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области от 12 апреля 2006 года № 6-17.

Население МО р.п. Первомайский:

Общая численность населения - 10300 человек.

Общая численность населения, проживающего в летний период 10300 человек.

Территория в пределах существующих границ - 1322 га, в том числе: производственные территории -539 га, жилые – 58 га.

Плотность населения – 0.8 тыс. человек на один кв. км.

Расположенный в северо-восточной части Щекинского района, рабочий поселок граничит на юго-западе, западе, северо-западе с МО Головеньковское, на востоке - с МО Ломинцевское, на юге – с МО г. Щекино.

В непосредственной близости к муниципальному образованию находится территория Государственного мемориального и природного заповедника «Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» - объекта культурного наследия федерального значения.

Границы муниципального образования рабочий поселок Первомайский установлены Постановлением губернатора Тульской области от 12 октября 2007 года № 73-пг «Об изменении границ муниципального образования Щекинский район и входящих в состав его территории муниципальных образований».

Проектируемое муниципальное образование имеет выгодное географическое положение, удобные транспортные связи с областным центром и столицей Российской Федерации.

Расстояние до г. Тулы от р.п. Первомайского – 23 км., от г. Тулы до г. Москвы – 193 км.

По территории городского поселения проходят автодороги: магистраль федерального значения «Крым» М-2, автодороги Тула-Щекино, Щекино-Крапивна. В пределах территории проходит железнодорожная магистраль Москва-Харьков (Симферополь) филиал ОАО «РЖД».

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Тульской области, разработанной в 2007 году, р.п. Первомайский входит в Центральный внутриобластной планировочный район, занимающий центральную часть области.

Основные отрасли промышленного производства на территории муниципального образования: химическое производство, производство стройматериалов, производство пищевых продуктов, энергетика.

Первомайский получил статус рабочего поселка и название Первомайский 1 апреля 1950 года.

Выгодное географическое расположение, наличие хозяйственно-экономического потенциала, развитой транспортной инфраструктуры, позволяют рассматривать муниципальное образование как одну из перспективных территорий экономического роста.

Климат – умеренно-континентальный.

Территория по климатическому районированию для строительства относится к IIВ строительно-климатическому району.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

Рельеф определяется положением в северной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Упы, Соловы, представляет собой обширную площадь поднятия с равнинно-волнистой поверхностью разной степенью расчленения.

Гидрографическая сеть представлена многочисленными ручьями, рекой Деготней и водоемами.

Геологическое строение и гидрогеологические условия.

Планируемая территория расположена в пределах южного крыла Подмосковной синеклизы и приурочена к центральной части Подмосковного буроугольного бассейна.

В геологическом строении принимают участие осадочные породы различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Для проектируемой территории характерно частое чередование водоносных и водоупорных слоев, небольшой мощности.

2.1.1 Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления

Водоснабжения р.п. Первомайский осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО р.п. Первомайский

2.1.2. Структура системы водоснабжения п. Первомайский и территориально-институционального деления п. Первомайский на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение п. Первомайский.

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на

ОАО «Первомайский ЩЖКХ». Данная управляющая компания  обслуживает весь рабочий посёлок Первомайский.

Организация находится по адресу: ТУЛЬСКАЯ область, г. ЩЕКИНО, ул. ПИОНЕРСКАЯ, д. 2А

Генеральный Директор: Гончаров Александр Владимирович

2.1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды упинского, фаменского, заволжского водоносных горизонтов.

Подземные воды поднимаются эксплуатационными скважинами водозаборов.По данным ОАО «Первомайский ЩЖКХ» на 2007 г. водопотребление составляет всего – 3400  м3/сут. В том числе на хозяйственно-питьевые нужды: всего – 2800 м3/сут.

| Источник водоснабжения | Воздремский водозабор, адрес: Тульская область, Щекинский район, п. Воздремо п. Воздремо |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | ОАО «Первомайский ЩЖКХ» |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Р.п.Первомайский - 100% обеспечение |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающая станция водоснабжения расположена по адресу: р.п.Первомайский, ул. Пролетарская, напротив дома № 2, насосы 1Д90 -3 шт, 1967 г. пуска,круглосуточный график работы |

| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность -23100 п.м. диаметр 150 протяженность 15250 п.м. диаметр 100 протяженность 4250 п.м. диаметр 80 протяженность 3300 п.м. диаметр 50 протяженность 300 п.м. год ввода в эксплуатацию 1949 |
| --- | --- |
| Колодцы на водопроводных сетях. Заполняется отдельный опросный лист | Количество -205 шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | 450 тыс/ куб.м |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 70 тыс/куб.м |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | соответствует. |
| Обеспеченность узлами учета | есть |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Удовлетворительно, 40% |

Подкачивающая станция водоснабжения расположена по адресу: р.п.Первомайский, ул. Пролетарская, напротив дома № 2, насосы 1Д90 -3 шт, 1967 г. Пуска. График работы круглосуточный.

2.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют, качество воды отвечает санитарным нормам.

Обеззараживание воды производится путём введения раствора хлорной извести.

2.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Характеристика источников водоснабжения.

| Расположение скважины | дебит | Водозабор м3/сут. | глубина скваж. | насос | ЧРП | плавный пуск | год ввода | почасов график работы час/сут | наличие башни объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешен. | факт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Пролетарская, напротив дома №2 | - | 3945 | 3400 | - | 1Д90 | нет |  | 1967 | 24 | - |

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | адреса снабжения водой |
| --- | --- |
| Зона №1 | Улицы: Пролетарская Льва Толстого Интернациональная Строительная Комсомольская Октябрьская Советская Индустриальная Красная Трудовая Первомайская Стадионная Школьная Больничная Новая Перспективная Солнечная Пионерская Проспект Улитина Проезд Первомайский |

2.1.6.Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

Насосная станция 2ого подъёма

| Кол-во | Производительность, куб.м/сут. | % износа | Год введения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3400 | 40 | 1967 |

Техническое оборудование станции  (по ул.Пролетарская)

1Д90. Насосное оборудование необходимо заменить на насос с оптимальными характеристиками.

Обслуживает  школьных учреждений-4, детских учреждений-4.

2.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении. Общая протяженность водопроводных сетей составляет:17,5 км.

Характеристика водопроводных сетей

Износ водопроводных сетей составляет более 40%, из стали выполнено 23100 метров трубопровода, что составляет 100% от общей протяжённости сетей

В водопроводной сети преимущественно больше стальных труб, что в свою очередь сказывается на высокой аварийности сети водоснабжения и вторичном загрязнении воды в процессе транспортировки.

Количество аварий за год-4

2.1.8.Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Данных на планируемые мероприятия нет.

Основными  проблемами низкого качества воды являются: наличие сетей водоснабжения из стали, что приводит к повышенному содержанию железа в питьевой воде. Обеспечение качества воды в процессе транспортировки возможно при условии проведения вышеизложенных мероприятий.

2.1.9.Описание территорий рабочего поселка Первомайский, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения:

производственная зона, резервная

производственная зона, склады,

сады, парки, скверы

Зона, охваченная сетями водоснабжения:

жилая зона

2.1.10.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении рабочего поселка Первомайский.

Основным источником питьевого водоснабжения р.п. Первомайский Щекинского района являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами поселка являются:

- снижение качества подземной воды;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов(сталь)

- большое количество потерь воды при транспортировке, около 19%.

РАЗДЕЛ  II

2.2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

Балансы водоснабжения формируются в целом по рабочему поселку Первомайский. Баланса водоснабжения отдельно по каждому сооружению нет.

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. куб.м | - |
| В том числе подземной | тыс. куб.м | - |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. куб.м | 1139 |
| В том числе: Своими насосами | тыс. куб.м | - |
| Самотеком | тыс. куб.м | - |
| Воды, полученной со стороны | тыс. куб.м | 1139 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | - |
| Из нее нормативно очищенная | тыс. куб.м | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | тыс. куб.м | 835,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | тыс. куб.м | 835,7 |
| Из них: Населению | тыс. куб.м | 633,3 |
| Буджетнофинансируемым организациям | тыс. куб.м | 70,1 |
| Прочим организациям | тыс. куб.м | 132,3 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. куб.м | - |
| Утечка и неучтенный расход воды( стр.26-стр.32) | тыс. куб.м | 303,3 |
| Число аварий | ед | 4 |
| Из них на водопроводных сетях | ед | 4 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 7 |

Фактическое удельное водопотребление: 170,8 л/человека в сутки Нормативное удельное водопотребление: 163 л/человека в сутки

2.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления.

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. куб.м | - |
| В том числе подземной | тыс. куб.м | - |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. куб.м | 1139 |
| В том числе: Своими насосами | тыс. куб.м | - |
| Самотеком | тыс. куб.м | - |
| Воды, полученной со стороны | тыс. куб.м | 1139 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | - |
| Из нее нормативно очищенная | тыс. куб.м | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | тыс. куб.м | 835,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | тыс. куб.м | 835,7 |
| Из них: Населению | тыс. куб.м | 633,3 |
| Буджетнофинансируемым организациям | тыс. куб.м | 70,1 |
| Прочим организациям | тыс. куб.м | 132,3 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. куб.м | - |
| Утечка и неучтенный расход воды( стр.26-стр.32) | тыс. куб.м | 303,3 |
| Число аварий | ед | 4 |
| Из них на водопроводных сетях | ед | 4 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 7 |

2.2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке.

Данные за 2013 год

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. куб.м | - |
| В том числе подземной | тыс. куб.м | - |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. куб.м | 1139 |
| В том числе: Своими насосами | тыс. куб.м | - |
| Самотеком | тыс. куб.м | - |
| Воды, полученной со стороны | тыс. куб.м | 1139 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | - |
| Из нее нормативно очищенная | тыс. куб.м | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | тыс. куб.м | 835,7 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | тыс. куб.м | 835,7 |
| Из них: Населению | тыс. куб.м | 633,3 |
| Буджетнофинансируемым организациям | тыс. куб.м | 70,1 |
| Прочим организациям | тыс. куб.м | 132,3 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. куб.м | - |
| Утечка и неучтенный расход воды( стр.26-стр.32) | тыс. куб.м | 303,3 |
| Число аварий | ед | 4 |
| Из них на водопроводных сетях | ед | 4 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | чел | 7 |

Потери за 2013 год составляют 19%

2.2.3.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2013г. |
| --- | --- |
| Годовое | - |
| среднесуточное | - |
| Максимальное среднесуточное | - |

2.2.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Данные за 2011 год

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г. (тыс. мЗ/сут)/(тыс. мЗ/год) |
| --- | --- |
| Население | 1,503тыс.куб.м/сут 541,250 тыс.куб.м/год |
| Промышленность | - |
| Бюджетные организации | 0,0195 тыс.куб.м./сут 7,0 тыс. куб.м/год |
| Собственные нужды |  |
| Потери | 0,0001тыс. куб.м./сут 0,036 тыс куб.м./год |
| Итого | 1,522 тыс.куб.м/сут 541,214 тыс.куб.м/год |

Данные за 2012 год

| Потребители | Водопотребление, 2012г.(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 761,9 |
| Прочие организации | 86,7 |
| Бюджетные организации | 72,3 |
| Потери | 286,1 |

Данные за 2013 год

| Потребители | Водопотребление, 2013г.(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 633,3 |
| Прочие организации | 132,3 |
| Бюджетные организации | 70,1 |
| Потери | 303,3 |

2.2.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки.

Фактическое удельное водопотребление: 170 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:163 л/человека в сутки

2.2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Есть приборы системы коммерческого учёта воды у населения.

2.2.7.Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения.

Данные за 2013 год.

| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 213,7 тыс кВт/час |
| --- | --- |

Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 воды за весь год составляет:

1,013 кВт/м3.

2.2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции

2.2.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения.

Подкачивающая станция водоснабжения расположена по адресу: р.п.Первомайский, ул. Пролетарская, напротив дома № 2, насосы 1Д90 -3 шт, 1967 г. Пуска. График работы круглосуточный.

Схема очистки воды не предусмотрена, в связи с соответствием качества воды санитарным нормам.

Производится обеззараживание воды путём введения  раствора хлорной извести.

2.2.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)за предшествующие 5(пять) лет.

Данные на 2013 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 303,3 тыс.м3.

Общее число аварий на водопроводных сетях и сооружениях: 4

Данные на 2012 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 286,1 тыс.м3.

Общее число аварий на водопроводных сетях и сооружениях:2

Данные на 2011 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 270,2 тыс.м3.

Общее число аварий на водопроводных сетях и сооружениях: 2

2.2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.

Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.2.12.Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды.

Данные отсутствуют

2.2.13.Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы.

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.2.14.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям.

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

Общее число аварий составляет: 2 на 23,1 км за 2013 год.

2.2.16. Зоны действия каждого источника водоснабжения  всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций.

Транзитных организаций нет. Эксплуатацией системы водоснабжения от скважины до абонента занимается ОАО «Первомайское ЩЖКХ»

2.2.17.Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения рабочего поселка Первомайский.

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения

р.п. Первомайский предлагается ОАО «Первомайское ЩЖКХ».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать ОАО «Первомайское ЩЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, а также квалификации персонала.

Раздел III

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых ОАО «Первомайское ЩЖКХ», является население. При этом на население расходуется 633,3 тыс.м3 в результате на прочих потребителях (бюджетные и прочие организации) расходуется 203,101 тыс.м3

Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

2.3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное,  максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | - | - | - |
| среднесуточное | - | - | - |
| Максимальное среднесуточное | - | - | - |

2.3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

Наибольшее потребление воды отмечается в центральном районе р.п. Первомайский (на карте отмечено красным)

2.3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| Потребители | Водопотребление, 2013г.(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 633,3 |
| Прочие организации | 132,3 |
| Бюджетные организации | 70,1 |
| Потери | 303,3 |

2.3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 19%

| Потери | 2013г. м3 | 2014 г. м3 | 2018 г. м3 | 2023 г. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| годовые | 303,3 | 305,4 | 312,3 | 412,56 |
| среднесуточные | 0,830 | 0,836 | 0,855 | 1,130 |
| максимальные | 0,997 | 1 | 1,02 | 1,356 |

2.3.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей

|  | 2013 м3 | 2014 м3 | 2018 м3 | 2023 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | - | - | - | - |
| Отпущено потребителям | 835 700 | 840 645 | 858 698 | 1013 321 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 303 300 | 308 382 | 321 493 | 534 285 |
| Отпущено воды населению | 633 300 | 638 326 | 651 183 | 789 654 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 70 100 | 75 321 | 86 362 | 114 284 |
| Прочим организациям | 132 300 | 137 841 | 150 163 | 213 814 |

2.3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2013 м3 | 2014 м3 | 2018 м3 | 2023 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 1241000 | 1241843 | 1250021 | 1280910 |
| Среднесуточная | 3400 | 3402 | 3424 | 3509 |
| Максимальная | 4080 | 4082 | 4109 | 4211 |

На данный момент рабочий поселок Первомайский в строительстве очистных сооружений не нуждается, в связи с соответствием качества воды санитарным нормам. Но при рассмотрении проекта строительства новых скважин нужно провести лабораторные исследования по проверке качества  воды повторно.

2.3.7.Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

2.3.8.Перечень объектов нового строительства, в том числе : объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда.

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- преобладающую долю малоэтажной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей повышению качества уровня жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

2.3.9 Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства.

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

2.3.10.Карта расчётных элементов деления территорий.

Жилая зона

Зона садово-дачных участков

Производственные территории

Прочие производственные территории

| Наименование элемента | Объёмы водопотребления |
| --- | --- |
| Население | 633,3 тыс. м3/год |
| Бюджетофинансируемые организации | 70,1 тыс. м3/год |
| Прочие организации | 132,3 тыс. м3/год |

2.3.11.Справочник наименований расчётных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном Плане

Потребление воды населением составляет в общем: 633,3 м3/год

2.3.12. Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии.

В настоящее время перспективные схемы ещё не определены.

2.3.13. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз.

Данные отсутствуют в соответствии с генпланом.

2.3.14.Приложение №1к Разделу III ГЛ II Т.1

Карты расчётных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений

Раздел IV

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов системы

2.4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ | Стоимость.тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  |  | 2013 |  |  |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  | 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  | 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |
| 2 | Замена сетей водоснабжения | 2 166 | 2 | Замена сетей водоснабжения | 2 166 | 2 | Замена сетей водоснабжения |
| 3 | Замена запорной арматуры |  | 3 | Замена запорной арматуры |  | 3 | Замена запорной арматуры |

2.4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

| п/п | Наименование работ | Стоимость.тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |
| 1 | Бурение скважин |  | 600 | 600 | 600 |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 |
| 3 | Строительство насосных станций |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

2.4.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений не достаточно.

| п/п | Наименование работ | Стоимость.тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 3 | Строительство новых скважин |  | 1000 | 1000 |  |  |  |

2.4.4. Приложение №1к Разделу IV ГЛ II Т.1

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

|  | Стоимость.тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |
| Итого | 34 499 | 35999 | 43099 | 43499 | 43499 | 36 999 |

2.4.5. Приложение №2 к Разделу IV ГЛ II Т.1

Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

Раздел V

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

2.5.1.Планы реконструируемых  и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей

Для обеспечения нового строительства водопроводными сетями необходимо существующий магистральный трубопровод, протяженностью  1500м. диаметром в 200 мм, что в данном случае поможет обеспечить водоснабжением  новые здания и сооружения.

2.5.2.План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

| п/п | Наименование работ | Стоимость,тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов | 1500 | 1500 |  |  |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях | 1500 |  |  |  |

2.5.3.План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость,тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов | 280 | 280 | 280 | 280 |

2.5.4.План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

| п/п | Наименование работ | Производительность, км/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 |
| 1 | Замена стальных сетей водоснабжения | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |

2.5.5.Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды при транспортировке.

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение устройства ЧРП (частотный преобразователь) на скважинах |
| 3 | Внедрение системы учёта воды |
| 4 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 5 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 6 | Замена водопроводных сетей |

2.5.6.Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%.
   Расходы на обслуживание снижаются на 80%.
   Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

- Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

- Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

- Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

- Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

- Надежность системы независимо от  времени года.

- Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

- Малые габариты станции управления.

- Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

- Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

- Возможность интеграции с  системами учета расхода воды и электроэнергии.

- Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

- Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

- Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

2.5.7.Схема зонирования водопроводной сети.

| № тех. зоны | адреса снабжения водой |
| --- | --- |
| Зона №1 | Улицы: Пролетарская Льва Толстого Интернациональная Строительная Комсомольская Октябрьская Советская Индустриальная Красная Трудовая Первомайская Стадионная Школьная Больничная Новая Перспективная Солнечная Пионерская Проспект Улитина Проезд Первомайский |

2.5.8 Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением восточную часть посёлка для образования основы под будущее строительство

2.5.9.Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т1.

Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории рабочего поселка Первомайский, примерные места размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен.

Раздел VI

2.6.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

Раздел VII

2.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| Стоимость тыс.руб./год | Итого: |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 40930тыс.руб. |
| 9186 | 8686 | 8686 | 8686 | 5686 |  |  |

Раздел VIII

2.8 Решение по бесхозным сетям

На территории  МО р.п. Первомайский бесхозных сетей нет.

2.9.Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения:

2.9.1.Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории рабочего поселка Первомайский.

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать ОАО «Первомайское ЩЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

2.9.2. Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения рабочего поселка Первомайский.

Основным источником питьевого водоснабжения р.п. Первомайский являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами области являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

- отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке

80-100%,многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например водопроводные сети. Базовый уровень показателей:

2.9.3. Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах МО до 2023 года

Данные не предоставлены

Приложение №3 к Главе I T I

Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения.

В ходе разработки схемы водоснабжения проведено техническое обследование объектов водоснабжения МО Первомайское. В ходе обследования выполнено: выезд на место расположения объектов, фотофиксация состояния объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объемов инвестиций, оценка перспективного объема водоснабжения, определение ключевых показателей работы существующей системы водоснабжения и перспективы.

Приложение № 4 к Главе II Раздел I п.3 TI

Протоколы исследования воды нет

# Text boxes

3400 м3/сут

3400 м3/сут